retour

presse écrite

# AEG CS 5000

Écrit par: lumpazivagabundus am jeudi, 31. janvier 2019, 13h48

Hello,

L'eau est chauffée trop fort, elle bouillonne et bouillonne à la sortie du groupe d'infusion, donc une partie s'injecte à côté de l'entonnoir, qui mène au distributeur à café. Observé avec le volet ouvert et l'interrupteur des volets enfoncé.

Cela se remarque avec une infusion pendant 5-10 secondes après que le marc de café a été chauffé par les premières quantités d'eau qui sont passées à travers. Même si j'ouvre la soupape de vapeur pendant que je prépare le café, il n'y a pas de jet d'eau, mais de l'eau qui s'écoule en jetant des bulles d'air. J'entends par là que la température dans la voie navigable AVANT la soupape de vapeur est supérieure à 100°C et AVANT qu'elle ne bout immédiatement en raison d'une chute de pression dans la pression atmosphérique et ne refroidisse en dessous de 100°C. Le comportement de réchauffement de la machine est normal, environ 2 minutes avant qu'elle soit prête à boire le café.

En cas de court-circuit ou d'interruption de la sonde de température, celle-ci ne serait jamais prête à l'emploi.

Le montage mécanique de la sonde de température semble également être correct, la pince presse fermement contre la chaudière, la fixation a déjà été remplacée (les deux surfaces nettoyées et avec une petite quantité de pâte conductrice de chaleur la sonde fixée fermement).

Homme une idée ? Ou une question, si elle n'est pas clairement décrite?

Merci,

Torsten

LeCafé.org > AEG > AEG CS 5000

#### www.xn--lecaf-fsa.org

retour

presse écrite