retour

presse écrite

# Gaggia synchrony Compact ne grince pas

Écrit par: emmeridk am dimanche, 21. avril 2013, 09h26

Bonjour à tous les techniciens parmi vous,

J'ai un problème sérieux avec ma Gaggia synchrony Compact.

Même si notre machine fonctionnait parfaitement depuis des années, elle fonctionnait parfaitement jusqu'à hier.

Depuis hier, après un nettoyage apparemment trop intensif, le moulin à café ne broie plus le café en grains.

J'ai fait ce qui suit:

Le groupe de chauffage complet est démonté dans toutes les pièces et nettoyé.

Le récipient à grains de café est démonté, l'œillet en caoutchouc au-dessus du moulin est enlevé et le moulin est aspiré.

La partie supérieure du boîtier est dévissée, le câble plat vers les boutons de commande est retiré et le boîtier est soufflé à l'air comprimé.

All screwed together again.

Alors les grains de café et l'eau ont été remplis et démarrés. Maintenant c'est ainsi que la mouture des grains est sautée et il commence immédiatement la production de café, cependant sans café, seulement avec de l'eau.

est maintenant une machine à thé

br>White somebody Conseil?

serait très heureuse d'une réponse positive.

Écrit par: emmeridk am dimanche, 21. avril 2013, 16h37

Donc, c'était le microrupteur avec la mécanique bloquée au réservoir de dosage.

Alors c'est fini.

LeCafé.org > Gaggia > Gaggia synchrony Compact ne grince pas

#### www.xn--lecaf-fsa.org

retour

presse écrite