retour

presse écrite

# Saeco HD8763 ( Minuto ) Pas d'eau lors du détartrage

Écrit par: Thonnic am mardi, 22. novembre 2022, 02h04

Bonne soirée !

J'ai depuis longtemps le problème que l'eau ne sort plus de l'écoulement de café lors du programme de détartrage. Par contre, elle sort de l'émulsionneur de lait. La machine commute de manière cyclique entre le circuit de café et le lait/l'eau chaude, mais aucune eau de rinçage ne sort de l'écoulement de café.

On peut faire du café normal / expresso, il y a aussi de l'eau de rinçage quand on allume et éteint la machine. Jusque-là, ça va.

Mais pas lors du détartrage, l'eau qui devrait sortir de l'écoulement de café s'accumule alors dans le bac de récupération.

C'est pourquoi l'entonnoir d'écoulement s'encrasse apparemment toujours énormément. Ergo Démonter la machine et démonter/nettoyer l'entonnoir.

La Minuto a environ 7 ans et a été remplacée jusqu'à présent par le chauffe-eau, le groupe de chauffage, différents tuyaux ainsi que la soupape de surpression et la soupape de sortie. Le raccord de la soupape d'écoulement est étanche. (Il n'y a donc pas de fuite !)

Je pense à une vanne directionnelle, mais laquelle ? Elle en a deux si je me souviens bien.

Ou alors quelque chose de complètement différent ?

Merci beaucoup pour vos conseils détaillés !

https://www.kaffeevollautomaten.org/kaffeemaschinen/saeco/1195_minuto_hd876301/

Écrit par: kaffeechris am mardi, 22. novembre 2022, 18h20

Bonjour, si je ne me trompe pas, aucun détartrant ne devrait passer par l'écoulement de café.

Pour la voie du café, il existe des pastilles de nettoyage qui sont ensuite introduites par le compartiment à poudre après y avoir été invité ou en cas de demande de nettoyage manuel.

Mode d'emploi ?

Écrit par: Thonnic am mardi, 22. novembre 2022, 20h13

Bonjour Christian le café,

Ma femme et moi nous en souvenons encore vaguement. Le symptôme selon lequel le bac de récupération doit être vidé pendant le détartrage n'existait pas auparavant (ce n'est pas non plus indiqué dans le mode d'emploi). Le mode d'emploi ne dit pas non plus où il s'écoule en alternance. Seulement que l'on peut appuyer sur Pause pendant le détartrage pour vider le bac rempli (celui qui se trouve sous l'écoulement de café et de lait, bien entendu). Mais rien du bac de récupération normal.

Chez un ami (qui a un Incanto -> même modèle), la sauce coule des deux sorties.

Je peux éventuellement vérifier les distributeurs, mais je n'ai pas de tension de commande 48v sous la main.

Hmmmm ? ???

Écrit par: Thonnic am mercredi, 23. novembre 2022, 01h41

Alors...

J'ai lu le mode d'emploi original.

Malheureusement, il n'est pas indiqué où il doit sortir.

Il est écrit : "placer un grand récipient (1,5L) sous l'écoulement de la carafe et du café. Placer la buse de la carafe vers la droite jusqu'au symbole".

S'ensuit alors tout le tumulte du détartrage, etc.

Entre-temps, on nous montre encore une fois que le réservoir de 1,5 l, la carafe et le bac de récupération doivent être vidés ( ????). Ok, tu avais peut-être raison de penser qu'elle ne rinçait pas comme nous le pensions.

Je vais laisser le tout en ligne pendant quelques jours. Peut-être que quelqu'un a encore un 8763 et peut faire un rapport.

Merci beaucoup à KaffeeChris !

Écrit par: Schlawi am mercredi, 23. novembre 2022, 06h31

Le détartrant ne doit pas passer par le groupe d'infusion. La façon dont tu procèdes ne pose pas de problème.

Écrit par: Thonnic am mercredi, 23. novembre 2022, 13h18

QUOTE (Schlawi @ mercredi 23 novembre 2022, 05:31)

Le détartrant ne doit pas passer par le groupe d'infusion. La manière dont cela se passe chez toi est tout à fait correcte.

Merci aussi à Schlawi !

Dois-je supprimer le fil de discussion pour ne pas remplir inutilement le forum ?

Écrit par: Schlawi am mercredi, 23. novembre 2022, 14h42

QUOTE (Thonnic @ mercredi 23 novembre 2022, 12:18)

QUOTE (Schlawi @ mercredi 23 novembre 2022, 05:31); . Le détartrant ne doit pas passer par le groupe d'infusion. Vu la manière dont cela se passe chez toi, c'est tout à fait normal. ; . Merci aussi à Schlawi ! Dois-je supprimer le fil de discussion pour ne pas remplir inutilement le forum ?

Pourquoi supprimer. Il faudrait alors supprimer de nombreux threads.

Il suffit de les laisser. Quelqu'un qui n'est pas tout à fait sûr de lui peut aussi le lire. C'est à cela que sert un tel forum.

Écrit par: Thonnic am jeudi, 24. novembre 2022, 19h57

Très bien !

Merci beaucoup à vous deux !

? ???

LeCafé.org > Saeco > Saeco HD8763 ( Minuto ) Pas d'eau lors du détartrage

#### www.xn--lecaf-fsa.org

retour

presse écrite